# МОДУЛЬ КОМПРЕССОРНЫЙ МКМ-04

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МКМ-04.000.00 РЭ

Руководство по эксплуатации является документом, содержащим техническое описание модуля компрессорного (далее – компрессор), указания по эксплуатации и технические данные, гарантированные изготовителем.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, направленные на повышение качества и надежности, в конструкцию компрессора (которые могут быть не отражены в настоящем документе) без предварительного уведомления.

1 Назначение

1.1 Компрессор МКМ-04 − газовый, поршневого типа, безмасляный с прямым приводом от электродвигателя.

1.2 Компрессор является сложным электромеханическим изделием и предназначен для компримирования воздуха, природного газа, метана, и других нейтральных газов, применяемых в промышленности и для других целей потребителя, в том числе и для домашнего использования за пределами строений.

Запрещается эксплуатация компрессора во взрывопожароопасных помещениях.

Запрещается эксплуатация компрессора под воздействием прямых атмосферных осадков.

2 Общие сведения об изделии

2.1 Компрессор спроектирован и изготовлен в соответствии с общими требованиями и нормами безопасности к данному виду оборудования, установленными в действующих технических нормативных правовых актах. Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током 1. Компрессор эксплуатируется при следующих условиях:

- взрывобезопасные зоны вне помещений без агрессивных паров и газов;

- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 0С;

- относительная влажность не более 80% ( при +250С без конденсации влаги);

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

- высота над уровнем моря не более 2000м.

Вероятность возникновения пожара на одно изделие в год не более 10-6.

2.2 Питание компрессора осуществляется от однофазной сети переменного тока 220В 50 Гц. Подключение электропитания должно осуществляться через отдельный автоматический выключатель на номинальный ток 16 А.

2.4 Режим работы компрессора − продолжительный, с продолжительностью включения до 20 часов в сутки.

2.5 Пуск компрессора осуществляется оператором или автоматически при падении давления в выпускном трубопроводе ниже величины уставки. Останов компрессора осуществляется оператором или автоматически при превышении давления в выпускном трубопроводе величины уставки, но не более 22 МПа.

2.6 Компрессор снабжен следующими средствами контроля, управления и защиты:

- программируемым электронным блоком управления;

- датчиком давления для контроля давления газа выпускном трубопроводе;

- датчиком температуры окружающей среды;

- датчиком температуры блока цилиндров;

- электромагнитны клапаном входным – устройством отключения компрессора от впускного трубопровода;

- клапаном предохранительным – устройством защиты от превышения максимального допустимого давления в выпускном трубопроводе;

- сигнализатором загазованности окружающей среды;

- устройством защиты от перегрузок электропривода.

В случае появления предаварийных и аварийных ситуаций автоматически закрывается входной клапан, отключается электропитание привода компрессора, если он работал и не допускается пуск, если компрессор остановлен. Перечень защит приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование ситуации | Регистрирующий прибор | Время срабатывания |
| --- | --- | --- |
| Появление в окружающей среде опасных концентраций метана | Сигнализатор загазованности | 3с |
| Температура окружающей среды превысила 72+/- 3 град. С вследствие пожара | Датчик температуры окружающей среды | 0,1 с |
| Температура компрессора превысила 72+/-3 град. С | Датчик температуры блока поршневого | 0,1 с |
| Утечка из уплотнений компрессора | Датчик загазованности | 3 с |
| Утечка в выходном трубопроводе (рост давления менее 1 МПа (10 бар) за 3 минуты) | Датчик давления, загазованности | 3 мин |
| Порыв выходного трубопровода (резкое падение давления менее 2 МПа (20 бар) | Датчик давления, загазованности | 0,1 с |
| Срабатывание предохранительного клапана в блоке поршневом | Датчик давления, загазованности | 0,1-3 с |
| Отказ датчиков | Контроллер | 3 с |
| Перегрузка по току | Контроллер | 0,1 с |

3 Технические характеристики

3.1 Основные технические характеристики компрессора  приведены  в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Количество ступеней сжатия | 4 |
| Производительность, л/мин (м3/ч) | 58 (3,5) |
| Ресурс поршневого блока, до замены, моточасов | 6000 |
| Максимальное давление газа в впускном трубопроводе, МПа | 0,0001 |
| Максимальное давление газа в выпускном трубопроводе, МПа | 22,0 |
| Значение уставки отключения компрессора, программируемое изготовителем, МПа | 5,0-22,0 |
| Давление срабатывания механического предохранительного клапана, МПа | 25,8 |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Номинал автоматического выключателя, А | 16 |
| Номинальная мощность компрессора, кВт | 1,2 |
| Номинальная частота вращения вала компрессора, мин-1 | 1800 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 500 500 600 |
| Присоединительный размер крана входного трубопровода, дюйм | 1/2 |
| Присоединительный размер выходного трубопровода | 7/16 – 20 UNF |
| Масса НЕТТО, кг, не более | 45 |

Основные параметры и характеристики сигнализатора загазованности:

- Порог срабатывания - 10 % НКПР  для метана по ГОСТ Р 51330.19-99;

- Время установления рабочего режима не более 3 минуты

- Время срабатывания сигнализатора не более 3 секунд

- Срок службы сенсора 5 лет

4 Комплектность

4.1 Комплектность поставки компрессора приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Модуль компрессорный | 1 |  |
| Фильтр входной газовый | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Сигнализатор загазованности | 1* | ДЗ-1-СН4 “ОВЕН», СЗ-1-1С «ЦИТ-Плюс» или аналогичный |
| Электромагнитный отсечной клапан | 1* | Tork T-GVC-803 или аналогичный |
| Комплект монтажных частей для подключения к магистрали высокого давления | 1* |  |
| Комплект монтажных частей для подключения к магистрали низкого давления | 1* |  |
| * - поставляется по дополнительному заказу |

5 Устройство и принцип работы

5.1 Компрессор, представленный на титульном листе, рисунке 1 (со снятой верхней крышкой) и рисунках 2-4, состоит из следующих основных сборочных единиц и деталей: корпуса 3,  блока  поршневого 1, электропривода 2,  вентилятора (рис.7), блока управления 4, датчика давления 5, датчика температуры 6, Электромагнитного отсечного клапана 9,  штуцера 7 для подключения к впускному  трубопроводу, входного газового фильтра 10,  штуцера 8 для подключения к выпускному  трубопроводу.

Блок поршневой  – четырехступенчатый, безсмазочный с воздушным охлаждением  предназначен для выработки компримированного газа. В поршневой блок встроен  клапан предохранительный для ограничения максимального давления в выпускном трубопроводе. При срабатывании клапана происходит разрыв мембраны. Дальнейшая эксплуатация компрессора возможна только после замены мембраны.

Электропривод  предназначен для привода блока поршневого. Датчик давления предназначен для контроля давления в выпускном трубопроводе и отключения компрессора при достижении давления заданного значения. Датчик температуры предназначен для контроля температуры блока поршневого и отключения компрессора при превышении температуры заданного значения. Вентилятор предназначен для охлаждения электропривода и блока поршневого.

| Рисунок 1 – Общий вид компрессора без крышки | Рисунок 2 – Подключение к входному трубопроводу |
| --- | --- |

| Рисунок 3 – Подключение к выходному трубопроводу | Рисунок 4 – Датчик температуры компрессора |
| --- | --- |

| Рисунок 5 – Блок поршневой | Рисунок 6 - Электропривод |
| --- | --- |

| Рисунок 7 - Вентилятор | Рисунок 8 – Блок управления |
| --- | --- |

Компрессор подключается к внешнему источнику питания через блок управления 4 (рисунок 1). Блок управления обеспечивает выполнение алгоритма безопасного пуска и останова компрессора, контроль режимов работы оборудования, автоматическое отключение при аварийных и предаварийных ситуациях.

Блок управления оснащен встроенным или выносным пультом управления для индикации состояния компрессора, пуска и останова.

Пуск компрессора, подключенного к сети осуществляется вручную или автоматически. Выключение компрессора в конце работы или в аварийной ситуации осуществляется вручную или автоматически.

Функциональная схема автоматизации компрессора приведена на рисунке 9.

Рисунок 9 – Функциональная схема автоматизации компрессора.

6 Указание мер безопасности

6.1 Применяемая маркировка имеет следующее значение:

|  | Высокое давление |
| --- | --- |
|  | Пожароопасно |
|  | Высокое напряжение |
|  | Избегать открытого огня |
|  | Не использовать воду |

6.2 К обслуживанию и эксплуатации компрессора допускаются лица, ознакомленные с его устройством и правилами эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи.

6.3 При подсоединении компрессора к впускному и выпускному трубопроводам необходимо использовать трубопроводы соответствующих размеров и характеристик (давление и температура).

ВНИМАНИЕ! Подключение компрессора к впускному трубопроводу осуществляется гибкой газовой подводкой через газовый фильтр 10 (рис.2) из комплекта поставки. Подключение компрессора без газового фильтра приводит к быстрому выходу из строя блока поршневого.

6.4 Перемещать компрессор допускается только полностью отключив от электрической и газовой сети.

6.6 Перед началом работы необходимо проверить:

- правильность подключения к питающей сети и заземлению;

- целостность и исправность корпуса, органов управления и контроля.

6.7 Для технических проверок руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации, "Правилами устройства электроустановок" и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

6.8 По завершении технического обслуживания установить на свои места крышку компрессора и блока управления, соблюдая при включении те же меры предосторожности, что и при первом пуске.

6.9 Средний уровень звука в контрольных точках на расстоянии не менее 1 м от компрессора не превышает 60 дБА.

6.10 При эксплуатации компрессора должны соблюдаться "Общие правила пожарной безопасности".

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключать компрессор к бытовой электросети или подключать через удлинители, если при этом происходит падение напряжения на участке от источника питания до места приложения нагрузки более чем на 5 % от номинального (п.13.5 МЭК 60204);

- эксплуатировать компрессор с неисправной или отключенной защитой электрооборудования;

-вносить какие-либо изменения в электрическую или пневматическую цепи компрессора или их регулировку, в частности, изменять значение максимального давления газа и настройку клапана предохранительного;

-прикасаться к компрессору мокрыми руками или работать в сырой обуви;

-допускать в рабочую зону детей и животных;

-хранить легковоспламеняющиеся жидкости в месте установки компрессора;

-производить ремонт компрессора:

включенного в электрическую сеть;

находящегося под давлением;

не приняв меры, предотвращающие ошибочное включение оборудования в работу (пуск двигателя, подача газа);

-транспортировать компрессор под давлением.

7 Подготовка изделия к работе

7.1 Внимательно изучите и следуйте инструкциям настоящего руководства по эксплуатации.

7.2 Аккуратно вскройте упаковку, проверьте комплектность, убедитесь в отсутствии повреждений.

7.3 Разместите компрессор вне помещения под навесом, обеспечив свободный доступ к пульту управления. Для обеспечения хорошей вентиляции и эффективного охлаждения необходимо чтобы ограждения ременной передачи находились на расстоянии не менее 1 м от стены, выполненной из несгораемого материала. Площадка в месте установки компрессора должна быть ровной с нескользящей поверхностью, маслоустойчивой и выполненной из несгораемого износоустойчивого материала например, на залитой цементом, или выложенной плитами площадке, на подходящей основе (например, щебенка на глубину 150 мм). Следует избегать установки компрессора в местах, в которых он может быть поврежден сосульками, в частности, при установке рядом со зданиями, или в местах, где растительность, снег или мусор могут перекрыть отверстия для подачи и вывода воздуха.. Пульт управления (при наличии) крепится на вертикальную поверхность.

7.4 Подключение компрессора к электрической сети должно выполняться специально обученным персоналом.

Подключение компрессора к электрической сети, подключение электромагнитного клапана и сигнализатора загазованности производить в соответствии со схемой подключения, приведенной на рисунке 10. Расположение клеммных соединителей в блоке управления приведено на рисунке 11.

Рисунок 10 − Схема электрическая подключения компрессора.

Рисунок 11 – Расположение клеммных соединителей в блоке управления

7.5 Надёжно соедините компрессор с входным и выходным трубопроводами, используя соответствующую арматуру и трубопроводы.

7.6 Пуск и останов компрессора должны производиться кнопками «ПУСК» и «СТОП» на пульте управления. При достижении давления в выходном трубопроводе величины уставки блок управления автоматически выключит компрессор.

7.7 Величина уставки отрегулирована изготовителем, и не должна подвергаться регулировкам со стороны пользователя.

7.8 Компрессор оборудован устройством защиты от перегрузок и аварийных ситуаций. При нарушении питания электрической сети возможно автоматическое срабатывание защиты двигателя.  Повторное включение допускается только после устранения причины срабатывания защиты.

Во избежание выхода из строя компрессора, вмешательство в систему защиты недопустимо.

8 Порядок работы

8.1 Запуск, установка и контроль работы оборудования происходит с помощью пульта управления. Пульт управления имеет отдельные кнопки «ПУСК» и «СТОП», а также три индикатора «АВАРИЯ», «РАБОТА» «ГОТОВ».  Комбинации свечения индикаторов обозначают различные состояния компрессора, диагностику ошибок и наработку компрессора. Варианты индикации приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Красный АВАРИЯ | Желтый РАБОТА | Зеленый ГОТОВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Компрессор не работает |
| погашен | погашен | горит | Готов к работе |
|  |  | Мигающий | Давление в выходном трубопроводе достигло значения уставки (19,6 МПа по умолчанию) |
| A вспышек | В вспышек | С вспышек | Индикация моточасов: А*1000+B*100+C*10 часов |
| Компрессор работает |
| погашен | горит | погашен | Работа |
| погашен | 1 вспышка | погашен | Давление в выпускной магистрали более 5 МПа |
| погашен | 2 вспышки | погашен | Давление в выпускной магистрали более 10 МПа |
| погашен | 3 вспышки | погашен | Давление в выпускной магистрали более 15 МПа |
| погашен | 4 вспышки | погашен | Давление в выпускной магистрали более 18 МПа |
| Компрессор остановлен по аварии |
| горит | погашен | погашен | Аварийный останов (внешняя команда) |
| 1 вспышка | погашен | погашен | Останов по датчику загазованности |
| 2 вспышки | погашен | погашен | Отказ датчика давления |
| 3 вспышки | погашен | погашен | Перегрев компрессора |
| 4 вспышки | погашен | погашен | Высокая температура окружающей среды |
| 5 вспышек | погашен | погашен | недостаточный рост давления в выходном трубопроводе - утечка |
| 6 вспышек | погашен | погашен | Резкое падение давления в выходном трубопроводе – порыв трубопровода |
| 7 вспышек | погашен | погашен | Перегрузка по току |

8.2 Запуск компрессора возможен только при горящем или мигающем индикаторе «ГОТОВ».

В случае остановки компрессора по аварии повторный пуск возможен только после устранения причины аварии и сброса аварийной индикации. Сброс осуществляется одновременным последовательным нажатием кнопок «СТОП» и «ПУСК».

8.3 Для индикации наработки компрессора – счетчика моточасов при остановленном компрессоре необходимо нажать и в течении 5 секунд удерживать кнопку «СТОП». При этом загораются индикаторы «АВАРИЯ», «РАБОТА» «ГОТОВ», а затем начинают мигать. Количество вспышек  индикатора «АВАРИЯ» показывает количество тысяч часов, количество вспышек  индикатора «РАБОТА» показывает количество сотен часов,  количество вспышек  индикатора  «ГОТОВ» показывает количество десятков часов наработки компрессора.

Пример: индикатор «АВАРИЯ» - 2 вспышки, индикатор «РАБОТА» - 4 вспышки, индикатор  «ГОТОВ» - 7 вспышек. Это означает, что компрессор проработал 2х1000+4х100+7х10 = 2470 часов.

ВНИМАНИЕ! Ресурс блока поршневого составляет 6000 моточасов. После выработки ресурса необходимо заменить блок целиком.

9 Техническое обслуживание

9.1 Для обеспечения долговечной и надежной работы компрессора выполняйте следующие операции по его техническому обслуживанию:

- ежедневно проверяйте плотность соединения трубопроводов, очищайте компрессор от пыли и загрязнений. В качестве обтирочного материала следует применять только хлопчатобумажную или льняную ветошь;

-  ежемесячно проверяйте целостность и надежность крепления органов управления, приборов контроля, кабелей, трубопроводов;

-  ежемесячно очищайте все наружные поверхности блока поршневого и электропривода для улучшения охлаждения.

9.2 Для обеспечения безопасной эксплуатации компрессора необходимо проведение регламентных работ специально обученным персоналом или специализированной организацией. Перечень регламентных работ и периодичность их проведения приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Периодичность |
| --- | --- |
| Проверка герметичности соединительных трубопроводов и уплотнений | 1 раз в год |
| Проверка срабатывания датчика давления по выходу – достижение предельного давления | 1 раз в год |
| Проверка срабатывания датчика загазованности | 1 раз в месяц |
| Калибровка датчика загазованности | 1 раз в год |
| Проверка срабатывания датчика температуры компрессора | 1 раз в год |

9.3 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование неисправности, её проявление и признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Снижение производительности компрессора | Засорение входного фильтра | Очистить или заменить фильтрующий элемент |
|  | Нарушение плотности соединений или повреждение трубопроводов | Определить место утечки, уплотнить соединения |
|  | Выработка ресурса блока поршневого | Заменить блок поршневой |
| Перегрев двигателя и остановка компрессора во время работы | Засорение каналов охлаждения, загрязнение наружных поверхностей блока поршневого и электропривода | Проверить каналы охлаждения, очистить загрязненные поверхности |
| Остановка компрессора во время работы | Нарушения в цепи питания | Проверить цепь питания |
| Примечание – В случае обнаружения других неисправностей необходимо обращаться к представителю изготовителя (продавцу). |

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие компрессора показателям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации, при условии, соблюдения потребителем  правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи компрессора с отметкой в руководстве по эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня выпуска. В случае отсутствия отметки продавца о продаже, гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты выпуска.

10.3 По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения сменных и запасных частей обращайтесь к представителю изготовителя (продавцу).

10.4 При покупке компрессора требуйте аккуратного и точного заполнения продавцом гарантийного свидетельства, прилагаемого к настоящему руководству по эксплуатации.

10.5 Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание в случаях:

- утери руководства по эксплуатации;

- наличия механических и других повреждений вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

11 Транспортирование и хранение

11.1 Транспортирование компрессора, упакованного в транспортную тару, должно производиться только в закрытых транспортных средствах (крытых автомашинах, железнодорожных вагонах, контейнерах).

11.2 Компрессор следует хранить в упаковке изготовителя в закрытых помещениях, обеспечивающих его защиту от влияния атмосферных воздействий внешней среды, при температуре от минус 25 С до плюс 50 С и относительной влажности не более    80 % при плюс 25 °С.

Содержание паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей в помещениях, где хранится компрессор, не допускается.

Для гарантийного ремонта предъявите:

- Гарантийное свидетельство.

- Документы, подтверждающие покупку.

- Руководство по эксплуатации изделия.

При отсутствии одного из указанных документов Вам может быть отказано в гарантийном ремонте.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- При отсутствии полностью заполненного гарантийного свидетельства или его утере.

- При наличии механических и других повреждений, вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

- Любого изменения конструкции или внутреннего устройства оборудования.

- При нарушении сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам).

- Применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатационной документацией.

- При нарушении режимов работы, установленных эксплуатационной документацией (руководство по эксплуатации и т.д.).

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы, замена которых в период действия гарантии, предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания (сенсор сигнализатора загазованности и др.).

- На изделия, вышедшие из строя по причине форс-мажорных обстоятельств (авария, стихийные бедствия и др.).

Условия гарантии не предусматривают:

1. Профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации. Данные работы производятся по отдельному договору.

2. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийное свидетельство

Данное свидетельство является обязательством на гарантийный ремонт компрессорного оборудования

Свидетельство дает право на бесплатный ремонт и замену деталей, узлов, вышедших из строя по вине изготовителя, в период гарантийного срока.

Уважаемый Покупатель! Убедитесь, что абсолютно все разделы настоящего свидетельства заполнены разборчиво и без исправлений.

Изделие: компрессор

Модель: МКМ-04.000.00

Заводской номер 001

Дата продажи 20.02.2016

Фамилия и подпись продавца

Печать фирмы – продавца

Срок гарантии -12 месяцев со дня продажи.

# Изделие проверялось в режимах работы_________________________

в моем присутствии: ______________________

(подпись покупателя)

# Изделие не проверялось по причине: ____________________________

_______________________________            __________________________________

(штамп и подпись продавца)