Мини-УЗТС

(устройство заправки транспортного средства)

Инструкция по Эксплуатации

Это Устройство должно использоваться только
надлежащим образом обученным владельцем транспортного средства или квалифицированным рабочим

BRC_FuelMaker

Официальный дилер BRC_FuelMaker в РФ ООО «Экотопливо»

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.50

Тел.(812) 313-96-77

совместно с ООО «МИКРОМЕТАН»

Россия, Нижегородская обл., ул.Курчатова, д.3, оф.100

Тел./факс: (83130) 6-33-88

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

1. НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КОМПОНЕНТЫ

Модули УЗТС FMQ-2/FMQ-2.5/FMQ-2-36 (Модуль Контроля, Модуль Компрессора и Модуль Электроники) должны устанавливаться и обслуживаться только специально обученными специалистами компании  «МИКРОМЕТАН»

Модули нельзя демонтировать на месте. Подобные действия аннулируют гарантийные обязательства и могут привести к тяжелым травмам и повреждению устройства.

2. ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию к этому и любому другому  оборудованию BRC_FuelMaker перед его установкой и эксплуатацией. Если Вы не уверены в характеристиках, или у Вас возникли какие-либо трудности, пожалуйста, свяжитесь с Группой Технической Поддержки BRC_FuelMaker:

+7 (83130) 6-33-88

Россия, Нижегородская область г.Саров;

1-800-263-8659  Северная Америка

001-416-674-3034 доб. 258 Международная

3. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

УЗТС должно устанавливаться на открытом воздухе в безопасных местах,  согласно ГОСТ 12.2.016-81 «Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности», ПУЭ издание 7 «Правила устройства электроустановок», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».  Не устанавливайте УЗТС вблизи окон или под навесами, под которыми может собираться газ. Листья, снег и другой мусор не должны закрывать отверстия для подачи и отвода воздуха. УЗТС и  баллоны, установленные на автотранспорте,  должны располагаться таким образом, чтобы подвергаться одинаковому температурному воздействию во время заправки.

4. НАЗНАЧЕНИЕ УЗТС

УЗТС предназначены для заправки автомобилей, работающих на метане. Попытки использовать устройства для любой другой цели могут привести к повреждению устройства, тяжелым травмам или смерти. Установленные на автотранспорте баллоны должны быть сертифицированы для хранения Природного Газа при давлении 20,7 МПа (для FMQ-2/FMQ-2.5) или 24,8 МПа (для FMQ-2-36). УЗТС BRC_FuelMaker могут использоваться, как в индивидуальных, так и коммерческих целях, в соответствии с требованиями надлежащих органов и действующего законодательства.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАПРАВКЕ

Всегда выключайте двигатель транспорта на время его заправки и проверяйте, чтобы все источники огня были ВЫКЛЮЧЕНЫ (включая предпусковые обогреватели и огни газовых горелок в кемперах). Не курите, и не приближайте открытые источники огня ближе, чем на 3 м к заправляемому транспорту.

6. ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА

Нажмите клавишу «Stop» устройства, закройте вручную клапан подачи газа к оборудованию и обесточьте УЗТС. Если возможно, закройте вручную клапан газа на транспортном средстве. Затушите открытый огонь. Свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы.

7. ЗАПРАВОЧНЫЙ ШЛАНГ

Заправочный шланг должен быть защищен от физических и механических повреждений, его нельзя переезжать. При появлении признаков износа или повреждений непосредственно на или в шланге или в местах соединения, он должен быть проверен или немедленно заменен авторизованным представителем сервисной службы компании МИКРОМЕТАН.

ВНИМАНИЕ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АЦЕТОН, РАСТВОРИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИЕ СИЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ   ОЧИСТКИ  ПЛАСТИКОВЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  УЗТС.  ДЛЯ  ОЧИСТКИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО БЫТОВОЕ МЫЛО ИЛИ ДРУГИЕ МЯГКИЕ  СРЕДСТВА  БЫТОВОЙ  ГИГИЕНЫ.

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ											1

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							1

- РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компоненты для заправки 									2

Компенсация температуры/давления								2

Клапан удаленной вентиляции								3

Контроль правильности монтажа УЗТС							3

- УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЬЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Индикаторы панели пользователя								5

Индикация ошибок на панели пользователя (мигающие светодиоды)			6

Проверка функционирования индикации							7

Время до проведения сервисного обслуживания						7

- ДИАГНОСТИКА ОШИБОК

Диагностика для режима «Ошибка»								8

Диагностика в режиме «Требуется обслуживание»					           12

ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ

Таблица 1. Технические характеристики 								1

Таблица 2. Допустимое давление и температура окружающей среды				3

Таблица 3. Часы работы до обслуживания							7

Таблица 4. Диагностика для режима «Ошибка»							8

Таблица 5. Диагностика для режима «Требуется обслуживание»			            12

Таблица 6. Комплектация установки (заполняется установщиком)			           13

Рисунок 1. Устройство УЗТС									4

Рисунок 2. Панель пользователя			                                                                             5

1. ВВЕДЕНИЕ

Модели мини-УЗТС FMQ-2, FMQ-2.5 и FMQ-2-36 – это автономные, устанавливаемые вне помещения безмасляные устройства, предназначенные для компримирования (сжатия) природного газа. УЗТС могут использоваться как для непосредственной  заправки автотранспорта (один или два заправочных шланга подсоединяются напрямую к внешнему заправочному устройству (ВЗУ) заправляемых транспортных средств), так и для удаленной заправки, при которой к ВЗУ транспортного средства подсоединяются заправочные шланги удаленной (или добавочной) заправочной панели. Также УЗТС BRC_FuelMaker могут закачивать метан по жестко зафиксированным трубопроводам высокого давления в  блок аккумулятора газа (БАГ)

УЗТС FMQ-2 наполняет 100-литровый газовый баллон до давления 20,7 МПа при температуре 210С за 7,5 часов.

FMQ-2,5 справляется с той же задачей и при тех же условиях за 6 часов.

При 150С FMQ-2-36 наполняет 100-литровый газовый баллон до давления 24,8 МПа за 9 часов.

Энергетически поток газ эквивалентен 3,7 – 4,4 литра бензина/час (в зависимости от модели и состава природного газа).

УЗТС автоматически отключается при достижении максимально-допустимого  значения давления при данной температуре. Датчик измерения температуры установлен  на потоке входящего воздуха в воздухозаборнике.

Каждое устройство охлаждается воздухом и предназначено для работы при температуре окружающей среды от -400С до +450С. Воздух поступает в УЗТС через ряд вентиляционных отверстий, расположенных на задней стороне корпуса (см. рис. 2) и выбрасывается через вентиляционные отверстия, расположенные на передней панели корпуса (см. рис. 2). УЗТС BRC_FuelMaker имеет откидную крышку на петлях, которая  позволяет получать доступ к панели пользователя, с которой осуществляется запуск, остановка и контроль работы устройства. При открытой панели пользователь получает доступ к карманам, в которые укладываются заправочные шланги и струбцины (см. рис. 2).

Примечание: УЗТС с системой старта под давлением сертифицированы в России для коммерческого и промышленного применения только на территории РФ.

Обеспечение безопасности требует, чтобы все внутренние детали УЗТС были недоступны для пользователя и других неавторизованных лиц, поэтому доступ к внутренней части оборудования опечатывается авторизованным представителем сервисной службы компании МИКРОМЕТАН, прежде чем он покинет место установки. Только авторизованный представитель сервисной службы имеет право обслуживать УЗТС на территории Пользователя.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики УЗТС

|  | FMQ-2 | FMQ-2.5 | FMQ-2-36 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ |
| Максимальное Давление на Выходе | 20,7 МПа при 210С | 20,7 МПа при 210С | 24,8 МПа при 150С |
| Минимальное Давление на Входе | 1,7 кПа | 1,7 кПа | 1,7 кПа |
| Максимальное Давление на Входе | 14 кПа | 3,5 кПа | 3,5 кПа |
| Номинальный Поток при 210С и давлении на входе 1,7 кПа (50 / 60 Гц) | 3 / 3,4 (м3/ч) | 3,6 / 4,25 (м3/ч) | 2,8 / 3,1 (м3/ч) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСТВО |  |  |  |
| Электросеть | 208/240 В одна фаза, 60 Гц 220 В одна фаза, 50 Гц | 240 В одна фаза, 60 Гц 220 В одна фаза, 50 Гц | 240 В одна фаза, 60 Гц 220 В одна фаза, 50 Гц |
| Допустимая токовая нагрузка | 15 А | 15 А | 15 А |
| Максимальная Сила Тока (50 / 60 Гц) | 7,0 / 6,5 А | 8,0 / 7,25 А | 7,0 / 6,5 А |
| Среднее Потребление Электричества | 0,9 – 1,2 кВт | 1,1 – 1,5 кВт | 0,9 – 1,2 кВт |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Размер (длина-ширина-высота) | 540 х 500 х 990 мм | 540 х 500 х 990 мм | 540 х 500 х 990 мм |
| Вес Устройства | 66 кг | 66 кг | 66 кг |
| Уровень Шума | 49 дБ на 5 м, полусферическая поверхность | 49 дБ на 5 м, полусферическая поверхность | 49 дБ на 5 м, полусферическая поверхность |
| При установке глушителя шума | 45 дБ на 5 м, полусферическая поверхность | 45дБ на 5 м, полусферическая поверхность | 45 дБ на 5 м, полусферическая поверхность |
| Температура окружающей среды | От - 40 С до +45 С | От - 40 С до +45 С | От - 40 С до +45 С |

3. РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компоненты для Заправки

В базовую комплектацию УЗТС входит укрепленный стекловолокном спиральный шланг высокого давления для заправки транспорта топливом. По специальному запросу возможна поставка шланга длиной до 8 м. Шланг  присоединяется к УЗТС с помощью специального (разрывного) устройства, которое позволяет шлангу отсоединяться от УЗТС без повреждений в случае, если Клиент отъехал от станции, не отсоединив заправочный шланг ВЗУ автомобиля. Сила разрыва составляет примерно 150 Н и не зависит от давления в заправочном шланге. При этом УЗТС автоматически отключается.

Шланг для заправки должен использоваться только в комплекте с заправочной струбциной, получившей одобрение для «медленной заправки» автотранспорта природным газом. Струбцина должна быть герметически закрытой при всех температурных режимах, характерных для района использования. Неотъемлемой частью такой струбцины является встроенный в неё предохранительный дисковый клапан, который позволяет сохранять постоянное избыточное давление в системе подачи газа от УЗТС. Воздух не должен поступать в шланг и в компрессор во время простоя оборудования. Желательно использовать предварительно одобренные топливные струбцины:

Модель CC-260 и СС270 (Sherex Industries Ltd, Берлингтон, Онтарио, Канада).

BRC_FuelMaker Corporation проводила и проводит тщательное тестирование появляющихся заправочных струбцин. Пожалуйста, свяжитесь с представителями BRC_FuelMaker для получения рекомендаций по их выбору.

По завершении заправочного цикла, газ под высоким давлением, находящемся в компрессоре и шланге, возвращается в ёмкость сброса давления, уменьшая давление в заправочном шланге  примерно до 0,1 МПа, что позволяет отсоединить заправочный шланг от выносного заправочного устройства (ВЗУ) транспортного средства. Ёмкость сброса давления УЗТС тщательно рассчитана на объём газа, содержащийся в заправочном шланге, заправочной струбцине и трубопроводе предохранительного обратного клапана, расположенного на магистрали высокого давления (соединяющей УЗТС с БАГ). Поэтому максимально-разрешенная суммарная длина заправочных шлангов ограничена значением 9 м для моделей FMQ-2 и FMQ-2.5, и 6 м для модели FMQ-2-36. Это сделано с учетом того, что на каждой модели может использоваться 2 заправочных шланга. У производителя оборудования имеются заправочные шланги длиной от 2 до 7,5 м. Длина одного заправочного шланга ограничивается 7,5 метрами.

Не присоединяйте дополнительные УЗТС или удлиненные шланги к заправочной стороне УЗТС. Подобные действия станут источником чрезмерного давления на систему сброса  давления газа и вызовут его выброс в атмосферу через предохранительный клапан. Не присоединяйте к УЗТС шланги или оборудование, которое не получило одобрение BRC_FuelMaker. Для получения требований, связанных с объединением нескольких УЗТС, работающих на одну линию и присоединения её к дополнительной панели заправки или к БАГ,  свяжитесь с дилером BRC_FuelMaker в Вашем регионе.

Компенсация Температуры/Давления

Все модели УЗТС имеют датчик температуры на потоке входящего воздуха, который определяет допустимое давление наполнения для данной температуры окружающей среды. После заполнения баллонов увеличение температуры окружающей среды вызовет рост давления в баллонах. Функция компенсации температуры/давления позволяет заполнять баллоны постоянным по весу количеством газа, вне зависимости от температуры. Таким образом, при низких температурах давление в наполненных баллонах будет ниже, однако в нем будет находиться та же масса газа, что и в полном баллоне при стандартной температуре (21(С). Эта функция позволяет избежать чрезмерного повышения давления в баллонах в случае, если температура окружающей среды увеличится (например, при потеплении или въезде автотранспорта в теплое помещение).  Для того чтобы данная функция работала правильно, заправляемые баллоны  автотранспорта должен располагаться таким образом, чтобы  подвергаться воздействию той же температуры, что и датчик температуры, находящийся на потоке входящего воздуха охлаждения в УЗТС.

Если после заправки максимальное давление выпадает за рамки разрешенных параметров, указанных в Таблице 2 «Допустимые давление и температура окружающей среды», свяжитесь с авторизованными представителями сервиса для проверки УЗТС.

Таблица 2. Допустимые давление и температура окружающей среды

| Модели FMQ-2 и FMQ-2.5 | Модель FMQ-2-36 |
| --- | --- |
| 20,7 МПа ± 0,7 МПа | при 21(С и выше | 24,8 МПа ± 0,7 МПа | при 15(С и выше |
| 18,3 МПа ± 0,75 МПа | при 10(С | 23,2 МПа ± 0,75 МПа | при 10(С |
| 16,6 МПа ± 0,8 МПа | при 0(С | 21,0 МПа ± 0,8 МПа | при 0(С |
| 15,0 МПа ± 0,85 МПа | при -10(С | 18,8 МПа ± 0,85 МПа | при -10(С |
| 13,3 МПа ± 0,9 МПа | при -20(С | 16,5 МПа ± 0,9 МПа | при -20(С |
| 11,6 МПа ± 0,95 МПа | при -30(С | 14,3 МПа ± 0,95 МПа | при -30(С |
| 10,0 МПа ± 1 МПа | при -40(С | 12,1 МПа ± 1 МПа | при -40(С |
| При температурах окружающей среды ниже -45(С и выше +55(С микропроцессор не позволит запуск Заправочного оборудования и на Панели пользователя появится надпись «Incorrect». | При температурах ниже -45(С и выше +55(С микропроцессор не позволит запуск Заправочного оборудования и на Панели пользователя появится надпись «Incorrect». |

Клапан удаленной вентиляции

Расположение вентиляционного клапана на ёмкости сброса давления показано на рис. 1. Размер  вентиляционного клапана составляет 3/8 дюйма. Клапан защищен от попадания льда или насекомых решетчатым предохранительным фильтром. Вентиляционный клапан служит для сброса газа, выпущенного из предохранительного клапана (во избежание избыточного давления в системе сброса давления).

Следите за тем, чтобы фильтр не закрывал лед, тополиный пух, листья и пр. предметы. Фильтр должен оставаться открытым для того, чтобы пропустить газ и защитить от повреждения систему сброса избыточного давления.

Контроль правильности монтажа УЗТС

УЗТС должно устанавливаться только на открытом воздухе, на твердой, ровной, негорючей поверхности, например, на залитой цементом, или выложенной плитами площадке, на подходящей основе (например, щебенка на глубину 150 мм). Следует избегать установки устройства в местах, в которых оно может быть повреждено сосульками, в частности, при установке рядом со зданиями, или в местах, где растительность, снег или мусор могут перекрыть отверстия для подачи и вывода воздуха. УЗТС не следует устанавливать в местах, в которых заправочный шланг будет пересекать пешеходную или автомобильную дорожку.

Если УЗТС устанавливается рядом со зданием, то необходимо предусмотреть прокладку стальной вентиляционной трубки с минимальным внутренним диаметром 10 мм от вентиляционного клапана до безопасного места выброса излишков газа, в зависимости от требований местных правил безопасности. Максимально разрешенная длина такого отвода составляет 5 м (для предотвращения избыточного давления на вентиляционный клапан). На конце отвода следует установить решетчатый фильтр, который защитит линию от грязи.

ВАЖНО! Расположение вентиляционной линии необходимо выполнить таким образом, чтобы вода не могла попасть внутрь и замерзнуть.

Устройство для Заправки может использоваться только в областях с подачей относительно сухого природного газа, содержащего не более 110 мг/м3 водных паров. Устанавливать УЗТС рекомендуется так, чтобы шум при его эксплуатации не был направлен на близлежащие окна или двери в зданиях. При монтаже необходимо принять меры для защиты оборудования от повреждений. Важно прочно укрепить УЗТС на площадке, чтобы оно могло устоять при воздействии силы в случае, если автомобиль отъедет с не отсоединённым заправочным шлангом. Если УЗТС расположено близко к автомобильному подъезду и может подвергнуться риску контакта с ним, следует установить защитное ограждение (например, в виде металлических труб диаметром не менее 80 мм и высотой не менее 1-го метра). Расположение ограждения не должно помешать доступу к органам управления и обслуживания УЗТС. Вместе с тем, оно не должно допускать контакта автотранспортного средства с УЗТС.

Контроль правильности монтажа (продолжение)

При монтаже Установщик оборудования может изменить следующие параметры устройства:

- распознавание подсоединения удаленной панели;

- максимальный объем баллона (140 или 280 л);

- распознавание установленного блокировочного устройства (например, датчик наличия природного газа);

- отслеживание увеличения давления (ВКЛ/ВЫКЛ).

Заводские установки УЗТС:

- удаленная панель не подсоединена;

- объём баллонов  280 л;

- удаленные устройства отсутствуют;

- отслеживание увеличения давления ВКЛ.;

- УЗТС отслеживает увеличение давления в заправочном шланге во время заправки для определения возможных утечек. Если при заправке давление не увеличивается с заданной скоростью, УЗТС считает, что происходит утечка, и отключается.

Так как скорость увеличения давления зависит от объема баллонов автомобиля, возможно внести изменения в программу, учитывающую более медленное наполнение больших баллонов. Для большей точности в определении утечек рекомендуется использовать настройку в 140 л., при условии, что объем баллона не превышает 140 л. В редких случаях, когда объем заполняемого баллона превышает 280 л., система контроля увеличения давления должна быть отключена. Эта настройка должна использоваться только в исключительных случаях, и Пользователь должен знать, что в таком случае УЗТС не следит за утечкой газа в магистрали высокого давления. Если к УЗТС подключается блокировочное устройство (например, таймер или датчик наличия природного газа), то Установщик должен перепрограммировать УЗТС для того, чтобы оно распознавало наличие данного устройства.

Рисунок 1. Устройство мини-УЗТС

4. УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЬЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Запуск, установка и контроль работы оборудования происходит с помощью Панели пользователя. Панель пользователя имеет отдельные кнопки «START» (Пуск) и «STOP» (Стоп), а также три индикатора, которые указаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Панель пользователя

После остановки устройства в режиме «заправка» давление в заправочном шланге автоматически снижается до 0,2 МПа, что позволяет отсоединить заправочный пистолет от автотранспорта.

| Непрерывно горящий индикатор |  | Мигающий индикатор |
| --- | --- | --- |
| БАЛЛОН АВТОТРАНСПОРТА ЗАПОЛНЕН | Желтый | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТКЛЮЧАЛОСЬ Можете продолжить работу с обычными мерами предосторожности |
| В РАБОТЕ | Зеленый | ОШИБКА Проверьте правильность присоединения транспортного средства. Если соединение ОК: см. инструкцию |
| СКОРО ОБСЛУЖИВАНИЕ Осталось менее 100 часов работы до отключения | Красный | ВЫЗОВИТЕ СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ Не включать |
| СТАРТ |  | СТОП |

Прочитайте инструкцию перед использованием.

Лампочки на Панели пользователя обозначают следующее:

4.1 ИНДИКАТОРЫ ПАНЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| ИНДИКАТОР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Нет Горящих Индикаторов | ГОТОВ К РАБОТЕ, или отключено электричество, или предохранители требуют замены. Примечание: Если электричество отключается менее чем на 15 сек, УЗТС включится автоматически через 15 сек после возобновления подачи электричества (при условии, что оно было включено в момент отключения электричества) |
| Непрерывно Горящий Желтый | БАЛЛОНЫ АВТОТРАНСПОРТА НАПОЛНЕНЫ. Автотранспорт заполнен или в отсоединенном заправочном шланге максимальное давление. УЗТС можно запустить нажатием на кнопку START |
| Непрерывно Горящий Зеленый | В РАБОТЕ. УЗТС работает |
| Непрерывно Горящий Красный | СКОРО ОБСЛУЖИВАНИЕ. УЗТС будет работать 100 часов, после чего отключится, если не будет обслужено специалистами. Примечание: Во время последних 100 часов работы, во время работы Оборудования будут одновременно постоянно гореть Зеленый и Красный Индикаторы. |

4.2 ИНДИКАТОРЫ НАРУШЕНИЯ на ПАНЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Мигающие светодиоды)

| ИНДИКАТОР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Желтый Мигающий Индикатор | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТКЛЮЧАЛОСЬ. Более чем на 15 сек. Нажмите START для запуска Оборудования. Если электричество отключается менее чем на 15 сек, УЗТС включится автоматически через 15 сек. после возобновления подачи электричества (при условии, что оно было включено в момент отключения электричества) |
| Зеленый Мигающий Индикатор | ОШИБКА. УЗТС выключено в состоянии «ОШИБКА», но может быть перезапущено пользователем при устранении причины ошибки. Самые частые причины индикатора ОШИБКА: неправильное или поврежденное соединение с транспортным средством; клапан отсечной или вентиль подачи газа закрыт; блокировка вентиляционных отверстий оборудования; неисправности с топливным шлангом, например, утечка или превышение допустимого времени наполнения (более 25 часов безостановочной работы). |
| Примечание: Транспортные средства с объемом баллонов более 140 л могут потребовать больше 25 часов заправки при определенных условиях (например, высокая температура окружающей среды, приближение ресурса модуля компрессора к сервисному интервалу, др.) В этом случае следует провести тщательную проверку на наличие возможных утечек газа. УЗТС можно просто перезапустить после проверки, при условии, что других причин появления индикатора ОШИБКА нет. Если на Оборудовании постоянно заполняются баллоны с объемом более 140 л, следует перепрограммировать УЗТС для заправки баллонов большего объема. Подробное описание выше обозначенных ошибок дано в таблицах «ДИАГНОСТИКА ОШИБОК». При проверке вышеуказанного и после исправления всех ошибок, УЗТС может быть перезапущено после предварительного нажатия кнопки «STOP». |
| Красный Мигающий Индикатор | ВЫЗОВИТЕ СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ – УЗТС отключилось и необходимо ВЫЗВАТЬ СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ. Автоматическая система безопасности не позволит включить УЗТС, пока причина неисправности не будет устранена авторизованным представителем сервисной службы. |
| Желтый, Зеленый, Красный Индикаторы мигают (одновременно) | ОТСУТСТВУЕТ СЧЕТЧИК ЧАСОВ (ТАЙМЕР) РАБОТЫ – УЗТС отключено и автоматическая система безопасности не позволяет перезагрузку. ВАЖНО: Перед подключением таймера - счетчика часов работы в электронный модуль монтажной платы, обязательно отключите электричество. Иначе данные таймера-счетчика часов работы, будут потеряны и УЗТС не будет работать до замены модуля компрессора. |
| Желтый, Зеленый, Красный Индикаторы мигают (последовательно) | ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИМЕРНО НА 15 СЕКУНД – Автоматическая система безопасности оборудования не позволит немедленную перезагрузку оборудования в связи с внутренними требованиями. |

4.3 ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРОВ:

(УЗТС отключено)

Для проверки правильности работы индикаторов, нажмите и удерживайте кнопку «STOP». Все три индикатора должны загореться примерно на 1 сек и погаснуть. Если ни один индикатор не загорелся, то, скорее всего, к электронному модулю не поступает электричество или следует заменить предохранители. (Если один или более индикаторов не загорается, вероятно произошла какая-то ошибка в панели пользователя).

4.4 ВРЕМЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

В таблице 3 указаны часы работы до обслуживания Оборудования (или часы после обслуживания оборудования для первых 50 часов работы). Для того чтобы получить данные, следует нажать следующие кнопки:

Если УЗТС работает,

Нажмите и удерживайте кнопку «START».

Если УЗТС НЕ работает,

Нажмите и удерживайте кнопку «STOP», затем нажмите кнопку «START».

После показа кода, отпустите кнопку «START», затем кнопку «STOP» (УЗТС не запустится, если не будет соблюдена данная последовательность).

Сначала, все индикаторы загорятся, как при проверке индикации. Потом появится код времени до обслуживания.

Таблица 3. Часы работы до обслуживания

|  | (1 = горит, 0 = не горит) |
| --- | --- |
| Желтый Зеленый Красный | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 |
|  | Часы после обслуживания | Часы до обслуживания |
| Часы | Ошибка или нет электричества | 0-49 | 650 – макс | 350-649 | 250-349 | 150-249 | 50-149 | 0-49 |

5. ДИАГНОСТИКА ОШИБОК (Версия П.О. 64)

УЗТС имеет возможность диагностики ошибок в режимах «ОШИБКА» (мигающий зеленый индикатор) и «ВЫЗОВИТЕ СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ» (мигающий красный индикатор). При показе индикаторами «ОШИБКА» или «ВЫЗОВИТЕ СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ», нажмите и удерживайте кнопку «STOP». Таблицы 4 и 5 показывают причины ошибок и варианты исправления ошибки.

Цифры 0,1,2 в Таблицах 4,5 соответствуют следующим состояниям лампочек:

Верх – желтый индикатор Центр – зеленый индикатор Низ – красный индикатор 0 – индикатор выключен ○ 1 индикатор горит постоянно● 2 – индикатор мигает

5.1 ДИАГНОСТИКА ДЛЯ РЕЖИМА «ОШИБКА» (МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР):

Нажмите и удерживайте кнопку «STOP». Сначала индикаторы кратковременно зажгутся (пройдет их проверка), потом высветится код ошибки:

Таблица 4. Диагностика для режима «Ошибка»

| КОД ОШИБКИ | ОПИСАНИЕ | ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Желт выкл Зел выкл Красн выкл | Сообщение об ошибке потеряно или ошибка в работе дисплея, модуля электроники, или в соединительных проводах | Проверьте наличие электричества и работу индикаторов нажатием и удерживанием кнопки «STOP». Все индикаторы должны зажечься на короткий промежуток времени. Если индикаторы зажглись, попробуйте УЗТС в работе. Если ошибка не исчезает, свяжитесь с авторизованными представителями сервисной службы. |
| 0 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |
| 0 | Желт выкл | Слишком высокая температура мотора | Проверьте, есть ли доступ воздуха к охлаждающему оборудованию. Если все в порядке, попробуйте УЗТС в работе. Если ошибка не исчезает, свяжитесь с авторизованными представителями сервисной службы. |
| 0 | Зел выкл |  |  |
| 1 | Красн вкл |  |  |
| 0 | Желт выкл | Недостаточный рост давления в начале заправочного цикла и менее 20 бар в течение первых 5 минут (7 минут для установки на 280 л) | Проверьте, правильность подсоединения заправочного пистолета к транспортному средству. Если все в порядке, проверьте, не превышает ли общий объем резервуара транспортного средства максимально разрешенный объем в 140 л (или 280 л, если он был предварительно настроен авторизованным представителем сервисной службы). Если все в порядке, проверьте систему высокого давления на утечки. Если найдены утечки, свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. Если утечки не найдены, выключите и снова включите УЗТС. Если ошибка не исчезает, свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. |
| 1 | Зел вкл |  |  |
| 0 | Красн выкл |  |  |

Таблица 4. Диагностика для режима «Ошибка»

| КОД ОШИБКИ | ОПИСАНИЕ | ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Желт выкл | Внезапное падение давление в системе высокого давления ниже 20 бар. | Проверьте систему высокого давления на наличие утечек. Если все в порядке, запустите УЗТС с заправочным пистолетом, вынутым из транспортного средства (одобренные заправочные пистолеты герметично закрываются при извлечении из транспортного средства). Дайте Оборудованию работать до появления индикатора «Полный» (FULL). Если УЗТС с заправочным пистолетом, вынутым из транспортного средства, работает более 1 минуты, свяжитесь с сервисной службой. |
| 1 | Зел вкл |  |  |
| 1 | Красн вкл |  |  |
|  | Примечание: Такая ошибка может также появиться в результате: а) одновременного наполнения двух транспортных средств, в случае если у одного транспортного средства не срабатывает предохранительный клапан, или при присоединении второго транспортного средства при заправке первого. Для заправки всегда сначала присоединяйте заправочный пистолет к заправочному устройству транспортного средства, а затем откройте клапан заправочного пистолета (если есть) и только потом запускайте УЗТС. б) Гидратной пробки (похожей на снег) в механизме присоединения шланга, которая внезапно исчезла. Низкие температуры и влажный газ могут вызвать формирование гидратной пробки. |
| 0 | Желт выкл | Внешняя блокировка (удаленное выключение) | Проверьте, почему произошло удаленное выключение (если эта функция установлена). Перезапустите УЗТС, если это безопасно. |
| 2 | Зел мигает |  |  |
| 1 | Красн вкл |  |  |
| 1 | Желт вкл | Слишком низкая температура или отказ датчика измерения температуры. | Перезапустите УЗТС, если ошибка была вызвана температурой ниже – 45 С. Иначе, свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. |
| 0 | Зел выкл |  |  |
| 0 | Красн выкл |  |  |
| 1 | Желт вкл | Недостаточное давление на входе | Проверьте, открыт ли центральный клапан подачи природного газа. Если все в порядке, перезапустите УЗТС. Если ошибка не исчезает: свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. |
| 0 | Зел выкл |  |  |
| 1 | Красн вкл |  |  |
| 1 | Желт вкл | Слишком высокая температура поверхности или отказ датчика измерения температуры во время работы Оборудования. | Проверьте, поступает ли воздух к вентиляционным отверстиям. Если все в порядке, перезапустите УЗТС. Если ошибка не исчезает, свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. |
| 0 | Зел выкл |  |  |
| 2 | Красн мигает |  |  |

Таблица 4. Диагностика для режима «Ошибка»

| КОД ОШИБКИ | ОПИСАНИЕ | ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Желт вкл | Ошибка в порядке нажатия клавиши STOP. | Для перезагрузки Оборудования нажмите STOP, а затем START. Если ошибка не исчезает, свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. |
| 1 | Зел вкл |  |  |
| 0 | Красн выкл |  |  |
| 1 | Желт вкл | Ошибка электроники | Для перезагрузки Оборудования нажмите STOP, а затем START. Если ошибка не исчезает, свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. |
| 1 | Зел вкл |  |  |
| 1 | Красн вкл |  |  |
| 1 | Желт вкл | Потеря данных о количестве наработанных часов во время последнего отключения электроэнергии. | Перезапустите УЗТС. |
| 1 | Зел вкл |  |  |
| 2 | Красн мигает |  |  |
| 1 | Желт вкл | Ошибка работы контроллера мотора. | Перезапустите УЗТС. Если ошибка не исчезает, свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. |
| 2 | Зел мигает |  |  |
| 0 | Красн выкл |  |  |
| 1 | Желт вкл | Быстрый рост давления | Проверьте, правильность соединения заправочного шланга с транспортным средством или тестовым оборудованием. Если все в порядке, проверьте, не заблокирован ли заправочный шланг. Если все в порядке, перезапустите УЗТС. |
| 2 | Зел мигает |  |  |
| 1 | Красн вкл |  |  |
| 1 | Желт вкл | Превышено максимальное время работы (более 25 часов). | Проверьте, что общий объем резервуара транспортного средства не превышает максимально разрешенный объем в 140 л (может быть увеличен до 280 л авторизованным представителем сервисной службы). Если все в порядке: проверьте систему высокого давления на утечки (запах газа). Если найдены утечки – свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. Если утечки не найдены – выключите и снова включите УЗТС. Если ошибка не исчезает - свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. |
| 2 | Зел мигает |  |  |
| 2 | Красн мигает |  |  |

Таблица 4. Диагностика для режима «Ошибка»

| КОД ОШИБКИ | ОПИСАНИЕ | ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Желт мигает | Была отключена электроэнергия | Перезапустите УЗТС. |
| 0 | Зел выкл |  |  |
| 0 | Красн выкл |  |  |
| 2 | Желт мигает | Не сработала система уменьшения давления. | Если заправочный пистолет не отсоединяется, уменьшите давление в шланге, закрыв клапан подачи топлива между двигателем транспортного средства и топливными баками, затем заведите мотор и дождитесь, пока он заглохнет. Откройте клапан подачи топлива и перезапустите УЗТС. Если ошибка не исчезает, свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. |
| 0 | Зел выкл |  |  |
| 1 | Красн вкл |  |  |
| 2 | Желт мигает | Недостаточный рост давления (при этом давление в топливном баке превышает 20 бар или прошло более 6 минут после запуска оборудования). | Проверьте систему высокого давления на утечки. Если все в порядке, отключите подачу газа и перезапустите УЗТС. Оно должно отключиться в течении 1 минуты с индикатором «ОШИБКА» 101. Если ошибка не исчезает, свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. |
| 1 | Зел вкл |  |  |
| 0 | Красн выкл |  |  |
| 2 | Желт мигает | Ошибка счетчика отработанных часов. | Перезапустите УЗТС. Если ошибка не исчезает, свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы. |
| 2 | Зел мигает |  |  |
| 0 | Красн выкл |  |  |

5.2 ДИАГНОСТИКА В РЕЖИМЕ «ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

(МИГАЮЩИЙ  КРАСНЫЙ  ИНДИКАТОР)

При нажатии и удерживании кнопки STOP, сначала срабатывает проверка работы индикаторов, все три кратковременно загораются. При дальнейшем нажатии и удерживании кнопки STOP показываются  коды ошибок, описанные в таблице 5.

| КОД ОШИБКИ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 0 | Желт выкл | Требуется сервисное обслуживание |
| 0 | Зел выкл |  |
| 2 | Красн мигает |  |
| 0 | Желт выкл | Слишком высокое давление в системе уменьшения давления или не сработал датчик на транспортном средстве. |
| 1 | Зел вкл |  |
| 2 | Красн мигает |  |
| 0 | Желт выкл | Отказ датчика высокого давления |
| 2 | Зел мигает |  |
| 0 | Красн выкл |  |
| 1 | Желт вкл | Ошибка в порядке нажатия клавиши STOP. |
| 0 | Зел выкл |  |
| 1 | Красн вкл |  |

УЗТС хранит до 5 кодов ошибок, доступ к которым можно получить путем повторного нажатия кнопки START при удерживании кнопки STOP, до достижения кода 222 – конец сохраненных данных об ошибках. Меры по устранению могут быть предприняты только авторизованными представителями сервисной службы.

Таблица 5.

Диагностика для режима «Требуется обслуживание»

| КОД ОШИБКИ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | Желт выкл | Отказ контроллера мотора |
| 2 | Зел выкл |  |
| 0 | Красн мигает |  |
| 2 | Желт выкл | Отказ счетчика отработанных часов |
| 2 | Зел вкл |  |
| 0 | Красн мигает |  |
| 2 | Желт выкл | Конец сохраненных данных об ошибках |
| 2 | Зел мигает |  |
| 2 | Красн выкл |  |

Таблица 6. Комплектация установки (заполняется установщиком)

# Text boxes

Имя авторизованного представителя сервисной службы___________________________________

Номер телефона__________________________________________

Установщик_______________________________________________

Дата установки______________________________________________

Серийный номер УЗТС_____________________________________

Максимальный объем для заправки: _______□< 140 л __________□ 140-280 л ___________□ > 280 л

Установка внешней блокировки (модель, цель, т.д.) ______________________________

УЗТС запрограммировано работать с удаленной панелью управления? □

УЗТС запрограммировано узнавать внешнюю блокировку? □

Количество устройств экстренного отсоединения заправочного шланга:

□ одно □ два □ удаленный адаптер