Коммерческое предложение.

Для обеспечения сжатым природным газом (метаном) для Вашей АГНКС компания МИКРОМЕТАН и Экотопливо предлагают установить компрессорный модуль ММС-К001.000.00 на базе двух компрессоров H6-15, производства компании Cirrus (Франция), установленных в одном утепленном контейнерном модуле.

Стоимость предлагаемого комплекта оборудования*:

| № | Наименование | Цена за единицу, рублей, без НДС | Коли- чество, шт | Всего, рублей без. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компрессорный модуль ММС-К001.000.00 | 5 900 000,00 | 1 | 5 900 000,00 |
| 2 | Внешний накопитель сжатого газа объемом 600 литров | 700 000,00 | 1 | 700 000,00 |

Всего без НДС 6 600 000,00 рублей

ИТОГО вкл НДС 7 788 000,00 рублей

Приложение: Описание комплекта оборудования (на 7 страницах):

    - Компрессорный модуль ММС-К001.000.00

Общая производительность двух компрессоров H6-15 составляет 120 м3/час (при входном давлении газа 6 бар). Такая станция позволит заправлять газом до 60 автомобилей, при средней величине каждой заправки 50 м3 (или 3000 м3 в сутки).  Срок поставки — имеется в наличии!

Во избежание простоя во время обслуживания компрессора и для увеличения суммарной производительности станции в дальнейшем желательно приобрести аналогичную компрессорную станцию. Также рекомендуется в расчетах принимать, что компрессоры должны работать не более 12-18 часов в сутки.

Технические характеристики:

| Наименование | компрессорный модуль ММС-К001.000.00 |
| --- | --- |
| Производительность | 120 м3 в час |
| Количество и модели компрессоров | 2 шт Cirrus H6-15 |
| Время заправки баллона, гидравлическим объемом 50 литров до давления 25 Мпа | 5 мин |
| Входное давление | 6 бар |
| Максимальное выходное давление | 25 МПа |
| Мощность двигателя номинальная (общая) | 30 кВт |
| Тип охлаждения | воздушный |
| Диапазон температур окружающей среды | -450С … +400С |
| Габаритные размеры контейнерного модуля (д х ш х в) | 5530 мм х 2300 мм х 2380 мм |
| Вес, ориентировочный | 2800 кг |

На компрессорный модуль имеются разрешительные документы:

- Разрешение на применение Росгортехнадзора № PPC 00-049490

- Сертификат соответствия ГОСТ Р № C-RU.AH30.B.02384

Конфигурация и комплект поставки компрессорного модуля ММС-К001.000.00:

1.1) Компрессоры Cirrus H6-15  в количестве 2 шт (производства Франции).

- Производительность каждого компрессора 60 м3 в час (при входном давлении  газа 6 бар).

-  Количество ступеней сжатия — 3 шт

-  Тип охлаждения - воздушный.

-  Тип привода — прямой (через муфту)

- На компрессоры имеется Разрешение на применение Росгортехнадзора РРС 00-043579 и Сертификат соответствия C-FR.АИ30.B.00286

-  Основные компоненты каждого компрессора :

1.2) Контейнер утепленный с осушкой газа, системами пожаротушения и газоанализатором                     (производства России).

Основные компоненты модуля:

- контейнер-фургон;

- система электропитания;

- сепаратор-осушитель входного газа;

- система обогрева.

Система обогрева обеспечивает поддержание температуры внутри контейнера-фургона не ниже плюс 5°C во время запуска и работы модуля.

- система освещения;

- система контроля загазованности;

- система вентиляции;

- система пожарной сигнализации;

- система пожаротушения;

- система управления

В состав системы управления входит щит управления компрессором (2 шт — по числу компрессоров), который обеспечивает:

- - локальное ручное управление пуском и остановом компрессора

- -автоматический пуск и останов компрессора при достижении давления

- диагностику, аварийный останов компрессора и формирование сообщений

Также в состав системы управления входят средства управления системой аварийной вытяжной вентиляции, системой обогрева, системой освещения.

Габаритный чертеж контейнера.

Компоновка контейнера.

2)  Внешний накопитель сжатого газа на 1600 литров, пр-ва России:

Блок баллонов состоит из 6-ти баллонов по 100 литров, ложемента для крепления баллонов между собой, трубопроводной арматуры обеспечивающей соединение всех баллонов в единую систему, запорных вентилей, манометров для отслеживания давления системы. Рабочее давление системы – 250 атм.

Габаритные размеры блока баллонов: высота – 800 мм, ширина – 1200 мм., длина 1200 мм. масса 600 кг.

На все оборудование предоставляется гарантия 1 год.

Предложение действительно до 31 Декабря 2016 года.

С уважением!

Директор ООО “Торговый дом “Микрометан”                    Д.Э. Межов.

Директор ООО «Экотопливо» А.В. Жулай

Ссылка на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=bDniAzRqeUs

# Text boxes

| ООО ТД «МИКРОМЕТАН» 607183 г. Саров Нижегородской области, ул. Курчатова, д.3, офис.100 www.micrometan.ru е-mail: micrometan@gmail.com | ООО «Экотопливо» г. Санкт-Петербург, ул.Краснопутиловская, д.50, тел. (812) 313-96-77 www.ecofuel.su info@ecofuel.su |
| --- | --- |