Экотопливо

П А С П О Р Т №490-5

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Термопластиковые с

концевой присоединительной арматурой

Санкт-Петербург 2020

- Комплект поставки

ПАРТИЯ №5

| № | Тип рукава | Dy | P | Присоединительная арматура | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочее | разрывное | Тип, D, шаг | Тип, D, шаг |  |
| 1 | РВД EF149 D6 (P=350) L=3750 JIC 9/16" (0) (Г) SS JIC 9/16" (0) (Г) SS | 6 мм | 350 бар | 1400 бар | Фитинг JIC 9/16" (0) (Г) SS | Фитинг JIC 9/16" (0) (Г) SS | 8 шт. |

2.	Результаты испытаний:

- герметичность при гидравлическом давлении  2P-700 бар.

- прочность при гидравлическом давлении 350 бар.

- минимально допустимый радиус изгиба при монтаже и при эксплуатации 32 мм

3.	Свидетельство о приёмке.

Рукава высокого давления ПАРТИИ №5

соответствуют ТУ 2554-001-72460724-2009 и признаны годными к эксплуатации

Дата изготовления

: 10.04.2020

Представитель ОТК

4. Условия эксплуатации:

- температура рабочей среды от -40 С до +100 С при температуре окружающей среды от -40 С до +70 С

- рабочая среда: природный газ

- скручивание рукавов относительно оси не допускается.

Остальные условия – согласно ТУ 2554-001-7460724-2009.

5. Гарантии поставщика:

- гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев

- после окончания гарантийного срока эксплуатации необходимо провести гидравлические испытания, проводятся не реже одного раза в год